## Slide 1
>> 대기행렬 이론 활용한 시설 수용량 및 혼잡 해소시간 예측 방법 (1)
인원(L_q)
(획득할 정보) 람다λ(유입량), 뮤μ(처리량), 인원(L_q), 시설수(s)
람다(λ)
유입량
뮤(μ)
유출량
시설수(s)
공항운영 시설은 전형적인 M/M/s 모형(Erlang C) → 큐가 있고 처리시설은 여러 개 형태
- 단, 이 모형은 비정상 상황(유입량>처리량) 경우, 인원이 계속 증가하여 대기시간이 발산(ꚙ)함. 계산 대안 필요
1. Erlang C → 에를랑a = 람다λ / 뮤μ , T = C(s, a) / (s*뮤μ - 람다λ), 부하p = a / s, 대기확률C(s, a) = B(s,a)/(1-p*(1-B(s,a))
2. Little’s Law → 인원L = 람다λ * 시간W
※ Xovis 나 CAST SW 처럼 흐름 모니터링이나 시뮬레이션에서 나온 결과 데이터는 처리시간과 인원 수 정보를 나열한 형태일 수 밖에 없고 대기행렬 이론으로 적용이 가능함
생성시간 | 아일랜드 | Desk/ Queue | 대기열ID | 대기열 길이 | 대기시간(Sec) | Desk 사용여부 | Desk 유출속도(PAX/hour) | Desk 떠난여객
6:10 | C | Queue | 3 | 0 | 0 |  |  | 
6:20 | C | Queue | 3 | 138 | 357 |  |  | 
6:30 | C | Queue | 3 | 157 | 1119 |  |  | 
6:40 | C | Queue | 3 | 162 | 1688 |  |  | 
6:50 | C | Desk | 3 |  |  | 1 | 0 | 1
7:00 | C | Desk | 3 |  |  | 1 | 12 | 4
[ 분석 대상 데이터 형태 - Xovis 수신데이터 발췌 ]
대상 데이터에서 다음 4가지 요소를 찾고, 없는 요소는 갖고 있는 정보로 나머지를 도출해야 함
공항운영 시설
모형
(M/M/s)

## Slide 2
>> 대기행렬 이론 활용한 시설 수용량 및 혼잡 해소시간 예측 방법(2) – Xovis 분석
⃝ 대기인원L_q은 유입인원과 유출인원이 관측된 시간에서 유동적이다는 점을 감안해야 함
인원
(10)
시간대 6:10
6:20
인원
(10)
유출
(5)
유입
(5)
6:30
인원
(15)
유출
(5)
유입
(10)
6:20 시점에서 봤을 때 대기인원 변동없음. 유입과 유출을 고려해야 함
☞ 유입량 λ 을 모를 때(신뢰할 수 없을 때) 계산하는 방법
▷람다λ = 인원 변화량ΔL + 유출량 <= 검증은 Little’s Law 활용 람다λ = 인원L / 시간W
- 인원 변화량ΔL = 대기인원L_q(지금) – 대기인원L_q-1(직전 시간)
- 유출량 = ∑각 데스크에서 떠난 사람 수의 합(처리 시설이 여러 개인 경우)
차이
유입
(10)
=
☞ 대기열 해소 시점과 필요 시설수를 예상을 위해 배수율을 계산하는 방법
▷ 배수율 = 처리량 – 유입량
= 시설수s * 뮤μ - 람다λ
※ 람다λ > (시설수s * 뮤μ)보다 큰 경우, 즉 유입량이 처리량보다 크면 대기열을 해소할 수 없음
☞ 현재 활성 중인 운영 시설수을 계산하는 방법
▷같은 시간대 같은 island에 같은 큐id로 Desk에서 유출속도가 0보다 크고 DeskOpen이 사용(1)인 경우 카운트
10분
경과
10분
경과
[Queue]
[Queue]
[Queue]
유입량 λ

## Slide 3
>> 대기행렬 이론 활용한 시설 수용량 및 혼잡 해소시간 예측 방법(3) – Xovis 분석
☞ 처리량μ를 계산하는 방법
▷평균 처리량 = 같은 시간대 같은 island에 같은 큐id로 Desk에서 유출속도가 0보다 크고 DeskOpen이 사용(1)인 경우 데스크의 시간당 여객 유출 속도(outPaxRateDesk)를 합산하여 활성된 운영시설수로 나눔
☞ 현재 조건에서 처리할 일의 양 에를랑a를 계산하는 방법
▷에를랑a = 람다λ / 뮤μ
☞ 현재 조건(람다λ, 뮤μ)에서 대기인원L_q를 30분 내에 처리할 때 필요한 시설수s를 계산하는 방법
▷ 시설수s ≥ { ( 대기인원L_q / 30분) + 람다λ }/ 뮤μ
☞ 현재 조건(람다λ, 뮤μ, 시설수s)에서 대기인원L_q이 10명 이하까지 걸리는 시간 소요시간t를 계산하는 방법, 즉 (L_q – 10명)을 처리하는데 걸리는 시간을 구하는 것임
▷ 소요시간t = ( 대기인원L_q - 10명) / (s*뮤μ - 람다λ) = ( 대기인원L_q - 10명) / 배수율
※ (중요) Xovis 같은 시간대별 관측값은 스냅샷 같은 것으로 당시 현장운영 환경 등으로 100% 정확한 값이 나올 수 없으니, 검증하면서 특이값을 어떻게 처리할 지 보정하는 기능을 추가하여야 함